### ВИТРИНА КУБА КОМПАКТ H20 (М2  -1(С  / +7(С   при +25 (С 60%)
СНЕДНЕТЕМПЕРАТУРНАЯ H2000 ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ МП

Таблица 1 Основные параметры витрины  КУБА КОМПАКТ H20

| Наименование параметра | Ед. измер. | Типоразмер |
| --- | --- | --- |
|  |  | 125 | 187 | 250 | 375 | ТРЦ |
| Температура полезного объема | (С | +1 – +7 |
| Габаритные размеры: длина без учета боковин длина с боковинами ширина без учета боковин ширина с боковинами высота без учета боковин высота с боковинами | мм | 1250 1330 850 855 2020 2040 | 1875 1955 850 855 2020 2040 | 2500 2580 850 855 2020 2040 | 3750 3830 850 855 2020 2040 | 1875 1955 850 855 2020 2040 |
| Глубина выкладки: основная полка дополнительные полки | мм | 620 500x6 |
| Площадь экспозиции (основн.+ 5 доп. полок) основная полка полка 500 | м² | 3,87 0,77 0,62 | 5,81 1,16 0,93 | 7,8 1,55 1,25 | 11,67 2,32 1,87 | 4,65 1,16 0,93 |
| Полный обьем | м³ | 1,81 | 2,72 | 3,62 | 5,43 | 3,0 |
| Полезный обьем | м³ | 1,0 | 1,55 | 2,0 | 3,0 | 1,74 |
| Ном. потребляемая холодильная мощность *1 (при температуре кипения минус 10(С) | Вт | 1460 | 2180 | 2910 | 4350 | - |
| Ном. потребляемая электр. мощность в режиме охлаждения базовая компл. /комплектация GL*2 | Вт | 100 / 40 | 145 / 55 | 185 / 70 | 270 / 100 | 145 / 55 |
| Ном. потребляемая электр. мощность в режиме оттайки базовая компл. / комплектация GL | Вт | 290 / 230 | 330 / 245 | 475 / 360 | 660 / 490 | 330 / 245 |
| Мощность потребляем. нагревательными сист. | Вт | 200 | 200 | 300 | 400 | 200 |
| Мощность потребляем освещением: - основной cветильник_LED (базовая компл) - освещение линии полок_ Люм T5 (опция ) - освещение линии полок LED 12V (опция ) - освещение линии полок LED T8 220V (опция ) | Вт | 15 21 16 18 | 23 26 27 18 | 30 42 32 36 | 45 63 48 54 | 23 26 27 30 |
| Номинал. энергопотребление за сутки *3 базовая компл. (light-12h) базовая компл. (light -24h) комплектация GL (light-12h) комплектация GL (light-24h) | кВт*ч | 2,33 2,51 1,08 1,26 | 3,23 3,52 1,36 1,64 | 4,28 4,64 1,79 2,15 | 6,24 6,78 2,5 3,04 | 3,42 3,71 1,55 1,84 |
| Электропитание | В–Гц–ф | 220 - 50 - 1 |
| Хладагент | тип | R404A |
| Вес без боковин/ с боковинами | кг | 175 / 270 | 270 / 365 | 350 / 440 | 520 / 615 | 270 / 365 |
| *1 - в установившемся режиме при t окружающего воздуха 25(С и относительной влажности 60%. *2 - установлены энергосберегающие вентиляторы (комплектация GreenLine) *3 - четыре оттайки в сутки |

Таблица 2 Техническая информация

| Технические данные | КУБА КОМПАКТ H20 |
| --- | --- |
|  | 125 | 187 | 250 | 375 | ТРЦ |
| ТРВ; Дюза базовая компл. | TMVXBL -00208; 1,5 (Honeywell) | TMVXBL -00208; 2,0 (Honeywell) | TMVXBL -00208; 2,5 (Honeywell) | TMVXBL -00208; 3,5 (Honeywell) | TMVXBL -00208; 2,0 (Honeywell) |
| Вентиляторы: базовая комплектация комплектация GL | 2x33W (4223.005) 2x7W (4223.010) | 3x33W (4223.005) 3x7W (4223.010) | 4x33W (4223.005) 4x7W (4223.010) | 6x33W (4223.005) 6x7W (4223.010) | 3x33W (4223.005) 3x7W (4223.010) |
| Освещение основное LED: LED T8 4000K LED T8 Мясо Освещение основное Люм: люм T8 4000K люм T8 Мясо Освещение полок (опция): осв. линии полок Люм-T5 осв. линии полок LED-T8 220V 4000К осв. линии полок LED-T8 220V Мясо осв. линии полок LED_12V 4000К | 1x15W (4133.205) 1x15W (4133.215) 1x36W (4133.008) 1x36W (4133.009) 1х21W (4135.014) 1х18W (4133.202) 1х18W (4133.212) 1х16W (4135.235) | 1x24W (4133.203) 1x24W (4133.213) 1x58W (4133.012) 1x58W (4133.013) 2х13W (4135.013) 2х9W (4135.201) 2х9W (4135.211) 2х11,5W (4135.220) | 2x15W (4133.205) 2x15W (4133.215) 2x36W (4133.008) 2x36W (4133.009) 2х21W (4135.014) 2х18W (4133.202) 2х18W (4133.212) 2х16W (4135.235) | 3x15W (4133.205) 3x15W (4133.215) 3x36W (4133.008) 3x36W (4133.009) 3х21W (4135.014) 3х18W (4133.202) 3х18W (4133.212) 3х16W (4135.235) | 1x24W (4133.203) 1x24W (4133.213) 1x58W (4133.012) 1x58W (4133.013) 2х21W (4135.014) 2х15W (4133.205) 2х15W (4133.215) 2х16W (4135.235) |
| ПЭН антиконденсатный | - | - | - | - | - |
| ТЭН оттайки испарителя (R1) | 2x100W (4161.012) | 2x100W (4161.013) | 2x150W (4161.014) | 2x200W (4161.015) | 2x100W (4161.013) |
| Параметры оттайки – интервал между оттайками /время оттайки /температура конца оттайки | 6 /45мин /8°С |
| Электронный контроллер: - базовая компл. - опция - под заказ | Danfoss EKC-202B (4400.010) Eliwell ID 983 LX (4311.001) - в соответствии с заказом |
| * - GL - комплектация GreenLine (установлены энергосберегающие вентиляторы). |

*Красным цветом отмечены параметры требующие уточнения